AQUA CHLOR-F

Щелочное пенное моющее средство

с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора

- Технические характеристики

| Состав | Вода подготовленная, н ПАВ (<5%), гидроксид натрия (5-15%), гипохлорит натрия (15-30%) |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость желто-зеленого цвета с легкой опалесценцией. Допускается незначительный осадок. |
| Плотность, г/см3 при 20оС | 1,155±0,02 |
| Массовая доля активного хлора, % | Не менее 3.0 |
| Показатель активности водородных ионов, pH водного раствора средства с массовой долей 1% | 12,40±0,30 |
| Определение концентрации | Методика определения физико-химических показателей и методика контроля рабочего раствора предоставляются по запросу |

- Назначение и свойства

Средство применяется для пенной щелочной комбинированной мойки и дезинфекции сильнозагрязненных поверхностей из любых щелочностойких материалов. Предназначено для удаления загрязнений органического, белкового, жирового, животного происхождения, а также антибактериальной обработки перерабатывающего пищевого оборудования, емкостей, трубопроводов, блоков розлива, тары, инструментов на предприятиях пищевой промышленности (мясная, молочная, рыбная и др.).

Средство обладает высоким моющим, обезжиривающим и дезинфицирующим действием. Хорошо работает в воде любой жесткости, обладает отбеливающим эффектом, а также бактерицидным действием в отношении широкого спектра микроорганизмов.

Средство хорошо растворимо в воде в любых соотношениях, является негорючей жидкостью, биоразлагаемо. Рабочие растворы средства обладают высоким и устойчивым пенообразованием,  что также позволяет обеспечивать очистку вертикальных поверхностей и в труднодоступных местах.

Средство замерзает, после размораживании возможно выпадение осадка, моющие и дезинфицирующие свойства сохраняются.

- Область применения

Средство рекомендуется для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, в лечебно-профилактических учреждениях, на транспорте, на индустриальных предприятиях, в коммунальной сфере, в учреждениях образования, отдыха, спорта и в быту.

Рекомендуется применять для санитарной обработки емкостей, тары, посуды, инструментов, технологического оборудования, полов, стен производственных помещений.

- Способ применения

- Обрабатываемую поверхность очистить от остатков сырья, ополоснуть водой.

- В зависимости от характера и степени загрязнения приготовить раствор 2-5% концентрации. (200-500 мл средства на 10 л воды, t = 200-600С)

- Раствор обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой или при помощи пеногенерирующего оборудования или произвести очистку методом погружения.

- Выдержать рабочий раствор на поверхности в течении 10-30 минут (методом погружения время экспозиции должно составить до 60мин), затем тщательно смыть водой.

- При сильно-застарелом характере загрязнения и для достижения высокого дезинфицирующего эффекта, рекомендуется повторить обработку поверхности.

- При обработке поверхностей, которые контактируют с пищевыми продуктами, необходимо проводить контроль на остаточное количество моющих растворов.

- Указанные концентрации и параметры мойки носят рекомендательный характер и подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от условий мойки, характера и степени загрязнения.

- Не допускать высыхания рабочего раствора на обрабатываемой поверхности.

- С осторожностью применять на цветных металлах

- Меры предосторожности

Осторожно,  продукт содержит щелочь и  гипохлорит натрия!

- При работе с рабочим раствором и концентратом средства, использовать резиновые перчатки, спецодежду и средства защиты для глаз

- Соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами

- При попадании на кожу рук и слизистую оболочку глаз, обильно промыть водой. При необходимости, обратиться к врачу.

- Не смешивать с кислотами и другими моющими препаратами.

- Условия хранения

Средство хранить  в заводской упаковке в темном месте при температуре от 00С до +300С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей, длительного замораживания и перегрева.

Хранить в местах, недоступных для детей!

- Срок хранения

12 месяцев со дня изготовления.